| 泰州市教育局 | 文件 |
| --- | --- |
| 泰州市公安局 |  |
| 泰州市生态环境局 |  |
| 泰州市应急管理局 |  |

泰教电〔2020〕3号

关于印发《泰州市学校实验室危险化学品

安全管理规定》的通知

各市（区）教育局、泰州医药高新区科教局、公安（分）局、生态环境局、应急管理局，各高校，市直各学校：

为进一步加强对全市学校实验室危险化学品的规范管理，有效防范危险化学品安全风险，保障师生生命和财产安全，维护学校正常的教育教学秩序，市教育局、公安局、生态环境局、应急管理局共同研究制定了《泰州市学校实验室危险化学品安全管理规定》，现印发给你们，请督促指导辖区内涉及实验室危险化学品的学校遵照执行。各市（区）教育、公安、生态环境、应急管理部门可依照本规定，制定实施细则。

泰州市教育局            		      泰州市公安局

泰州市生态环境局              泰州市应急管理局

2020年7月30日

泰州市学校实验室危险化学品安全管理规定

第一章 总则

- 为加强学校实验室危险化学品的安全管理，有效防范实验室危险化学品安全风险，保障师生生命和财产安全，维护学校正常的教育教学秩序，根据《危险化学品安全管理条例》《企业事业单位内部治安保卫条例》《易制爆危险化学品治安管理办法》《易制毒化学品管理条例》《固体废物污染环境防治法》等法律法规，制定本规定。

- 学校实验室危险化学品管理按照“统一领导、计划审批、统一采购、集中储存、定量领用、责任到人”的要求组织实施。学校应当建立健全各项安全管理规章制度、岗位安全责任制度和事故应急预案。

- 各级教育、公安、生态环境、应急管理等部门应当按照职责分工，实行属地管理，加强协作配合，共同监督指导辖区学校做好实验室危险化学品治安安全管理工作。

教育部门负责学校实验室危险化学品安全管理工作督查和废弃危险化学品安全处置的监督管理，实验室危险化学品安全知识宣传普及，工作人员业务培训，联系各部门协调解决学校有关问题。公安机关负责指导学校做好实验室危险化学品的治安防范工作，督促从严落实人防、物防、技防、制度防等措施，使用实验室危险化学品学校的备案管理，审批学校购买实验室危险化学品的行政许可，负责学校所购实验室危险化学品和废弃处置物的运输道路交通安全管理。生态环境主管部门负责实验室废弃危险化学品处置工作的指导、协调，要协助教育部门解决好危险废物经营单位不及时处置学校实验室废弃危险化学品的相关问题。应急管理部门负责实验室危险化学品安全监督管理综合工作，组织确定、公布、调整危险化学品目录，对学校进行安全审查。

市（区）教育、公安、生态环境、应急管理等部门应当建立本地区学校实验室危险化学品安全管理工作联席会议制度，由教育部门牵头召开工作例会，通报实验室危险化学品安全形势、安全检查和安全隐患整改情况，研究提出工作措施。

第二章  责任与职责

- 学校主要负责人是实验室危险化学品安全管理第一责任人，全面负责学校实验室危险化学品安全管理工作，统筹建立健全实验室危险化学品安全管理使用和岗位责任制度，加强实验室危险化学品安全设施设备建设与维护。

- 学校要组建实验室危险化学品安全管理工作组织，行使实验室危险化学品安全管理职能，负责学校实验室危险化学品的购买、运输、保管、使用和废弃处置等工作。组织成员必须经过安全教育、法制教育和岗位技术培训，经考试合格后持证上岗，熟知实验室危险化学品的特性、安全防护和救治措施。

- 学校要加强实验室危险化学品治安保卫工作，设置治安保卫机构，配备身体健康、责任心强、无劣迹前科的专职治安保卫人员，并将治安保卫机构的设置和人员的配备情况报属地公安机关备案。治安保卫人员实行24小时值守，每2小时对储存室等重点区域进行巡逻检查，并做好值班记录，遇有紧急情况及时报告学校和当地公安机关。

- 教师要提高使用实验室危险化学品的安全意识，严格执行实验室危险化学品安全管理使用制度，严格遵守安全操作规程，规范使用各类安全防护设施设备。教师要加强学生使用实验室危险化学品的安全教育与管理，实验前要向学生讲清实验特点、操作程序、相关要求和注意事项，实验中要指导监督学生的操作，不能出现无教师监管的学生实验状况。

- 学校应配备实验室危险化学品专职保管员，负责危险化学品的保管和流向登记工作。建立危险化学品的购买、出入库、领用、归还、处置等信息台帐，经常检查危险化学品的存放、环境、安全防护设备的安全，对性质不稳定、容易分解、易燃易爆的危险化学品要定期进行检查，发现问题及时汇报并整改，发现失盗、短缺及其他意外情况要立即上报。

- 学校要制定实验室危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，加强应急内容的宣传，并定期组织应急救援演练，加强对预案操作性的检验，确保一旦发生事故能够及时应对、有效处置。学校应当将其实验室危险化学品事故应急预案报当地教育局安保部门备案。发现实验室危险化学品丢失、被盗抢时，立即向教育主管部门和当地公安机关报告。

- 学校要开展实验室危险化学品安全知识宣传普及，创新方式方法，开展多种形式宣传普及活动，培育安全文化，不断提升师生的安全意识和对危险化学品的科学认知水平。禁止任何单位和个人在互联网上发布利用易制爆危险化学品制造爆炸物品方法的信息。

- 学校要建立健全实验室危险化学品安全工作巡查机制，对实验室危险化学品的保管和领用安全工作，对危险废弃物的安全处置工作，对实验室危险化学品的防盗、消防等防护设备运行状态，进行定期或不定期巡查，发现问题，即时整改。

- 实验室危险化学品安全管理工作是学校安全工作评价的重要内容，应当定期进行安全风险评估，发现问题及时整改。

第三章 购买与运输

- 使用剧毒、易制爆等实验室危险化学品的学校要到当地公安机关在“江苏省危险化学品治安管理信息系统”中完成实验室危险化学品使用单位信息的备案。

- 学校需购买实验室危险化学品时，要根据危险化学品的危害性类别向当地公安机关申办相应的危险化学品购买许可证件，凭许可证件购买危险化学品，未经许可，不得购买。

- 学校要制定实验室危险化学品采购审批流程和管理制度，由保管人员提出采购需求，教学部门负责制订采购计划，校长审批同意后，由总务后勤部门明确专人负责采购。每次采购量一般不超过一学年的使用量。实验室危险化学品采购审批记录要保存2年。

- 学校要加强实验室危险化学品的采购监管，选择有资质的经营单位购买合格产品。任何个人不得擅自购买剧毒化学品（属于剧毒化学品的农药除外）和易制爆危险化学品，不得以学校名义购买转为私用，严禁随意转送和非法交易。

- 中小学购买实验室危险化学品，不得自行提货，必须由经营单位负责送货到校，学校要积极协助经营单位做好运输备案工作，货到校后双人验收，严把质量。

- 任何学校和个人不得交寄危险化学品或者在邮件、快件内夹带危险化学品，不得在托运的普通货物中夹带危险化学品，不得将危险化学品匿报或者谎报为普通物品交寄。

- 学校购买剧毒、易制爆等危险化学品后5日内，要通过“江苏省危险化学品治安管理信息系统”将所购买剧毒、易制爆等危险化学品的品种、数量以及流向信息，报所在地县级公安机关备案。

第四章  储存与使用

- 实验室危险化学品的储存、使用环节实行“五双制度”，即：双人保管、双人收发、双人领用、双人双锁、双账记录。

- 实验室危险化学品必须储存在墙体和屋顶间封闭的专用储存场所，并明确两人实行封闭式管理(其中一人可兼职)。

- 学校要根据实验室危险化学品性能分区、分类、分库储存，并张贴警示标识。储存场所安装通风装置并保持干燥，室内严禁烟火，电路安装规范，照明设备采用隔离、封闭、防爆型，配备必要的防护、消防设施。特殊危险化学品应当按照国家有关标准和规范要求配备相应安全防护设施。

- 试剂类小包装剧毒化学品应存入专用保险柜，专用保险柜不得低于《防盗保险柜》（GB10409）中A类防盗保险柜标准，重量小于340公斤时，应采用螺栓内藏的方式与钢筋混凝土地面或实体墙壁相固定。易制爆危险化学品可使用储存室或者储存柜储存，单个储存室或者储存柜储存量应当在50公斤以下。

- 实验室危险化学品贮藏室应当按照国家有关标准和规范要求，设置相应的治安防范设施，防止危险化学品丢失、被盗、被抢。贮藏室必须安装制式防盗门窗，并安装CK报警装置。危险化学品贮藏室必须安装与学校值班室相连的视频监控系统，覆盖贮藏室的内部和出入口，视频记录保存时间不少于30天。学校值班室要有通讯装置，并保证处于正常适用状态。

- 学校应当建立详细的实验室危险化学品入库、发放、退库、废弃处置等台账，由双人如实记录物品流向信息，做到帐、物相符，剧毒化学品变动信息应及时录入“江苏省危险化学品治安管理信息系统”。相关纸质台账资料至少保存2年。

- 实验室危险化学品的领用必须双人进行，填写审批单，并注明用量用途等。实验室危险化学品原则上只能在学校实验教学场所使用，特殊情况须提前备案。使用实验室危险化学品要当日领用、当日退库，并健全领退、使用台账。对当日领用剩余的实验室危险化学品，应当经领用人、保管人员共同核对并在台账上签字确认后，全部入库保存。

- 学校要根据教学需求及时更新实验室危险化学品，清除过期失效变质的实验室危险化学品，各类实验室危险化学品贮藏量一般不超过一学年使用量，严禁过量存放。

- 加强对实验室危险化学品使用环节的延伸管理，有条件的单位可在实验室危险化学品使用现场安装视频监控系统，要做到实验现场全覆盖。

第五章  安全处置

- 学校废弃危险化学品，必须经稳定化预处理后,依法向生态环境部门申报，并经生态环境部门备案登记，方可纳入危险废物管理。学校要建立健全实验室危险废物安全管理制度，要按照国家规定制定《危险废物管理计划》并进行处置，将实验室危险废物种类、数量、流向、贮存、处置等信息通过“江苏省危险废物动态信息管理系统”进行备案，接受当地生态环境主管部门监督。

- 学校要依法委托有资质的单位安全彻底处置实验室危险废物，严禁私自处置。学校不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒实验室危险废物，大量的有毒气体必须通过与氧充分燃烧排放或吸收处理。

- 学校要建立健全实验室危险废物台帐资料，记录危险废物的数量、特性、危害类别、转移等信息。有条件的单位可创新使用电子标签、物联网等信息技术方式管理。

- 实验室危险化学品由于失效、过期、标签不明等原因须报废时，应由实验室危险化学品保管员提出申请，上报学校教学部门批准后进行科学处置。

- 收集、贮存实验室危险废物，必须参照国家标准根据危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。禁止将实验室危险废物混入非危险废物中贮存。对易爆、易燃及排出有毒气体的实验室危险废物进行预处理达到稳定后进入实验室危险废物贮存设施贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。

- 对实验室危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。贮存实验室危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年。

- 学校对收集、贮存、运输、处置实验室危险废物的设施、设备和场所，要加强管理和维护，保证其正常运行和使用；转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。

- 学校转移实验室危险废物时，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单。实验室危险废物运输由处置经营单位到校运输，装运时要有防止污染环境措施，禁止将实验室危险废物与旅客在同一运输工具上载运。

- 发生实验室危险化学品爆炸、泄漏等事故，学校主要负责人应当按照本单位制定的应急救援预案，迅速组织救援，并立即报告当地教育、公安、生态环境、应急管理等部门。负有危险化学品安全监督管理职责的部门应当为危险化学品事故应急救援提供技术指导和必要的协助。

第六章  法律责任

- 学校违反实验室危险化学品安全管理规定的，依照《危险化学品安全管理条例》《企业事业单位内部治安保卫条例》《固体废物污染环境防治法》等规定给予行政处罚。

- 学校及其人员违反剧毒化学品安全管理规定，由有关组织对单位主要负责人和其他直接责任人员依法给予处分；构成违反治安管理行为的，公安机关对有关责任人依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 学校发生实验室危险化学品事故，其主要负责人不立即组织救援或者不立即向有关部门报告的，依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定处罚。学校发生危险化学品事故，造成他人人身伤害或者财产损失的，依法承担赔偿责任。

第七章  附  则

- 本规定下列用语的含义：（一）实验室危险化学品，指用于实验教学并具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。（二）剧毒化学品，指具有剧烈急性毒性危害的化学品，包括人工合成的化学品及其混合物和天然毒素，还包括具有急性毒性易造成公共安全危害的化学品。（三）实验室危险废物，是指实验教学中产生的，列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。

- 本规定所称实验室危险化学品，以国家最新修订和公布的危险化学品目录为准。

- 本规定所称实验室危险废物，以国家最新修订和公布的危险废物名录为准。列入《危险化学品目录》的化学品废弃后属于危险废物。通常各级各类学校的实验室危险废物主要有：

含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49；

“研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物（不包括HW03、900-999-49）”，废物类别为HW49，废物代码为900-047-49；

“未经使用而被所有人抛弃或者放弃的；淘汰、伪劣、过期、失效的危险化学品”，废物类别为HW49，废物代码为900-999-49；

“使用过程中产生的失效、变质的药物和药品（不包括HW01、02、900-999-49类）”，废物类别为HW03，废物代码为900-002-03。

- 医疗废物不适用本规定。液态废物的污染防治，适用本规定。

附录

附录A: 危险化学品安全管理相关法规和技术规范名录

附录B：剧毒化学品名录

附录C：易制毒化学品名录

附录D：易制爆危险化学品名录

附录A

危险化学品安全管理相关法规和技术规范名录

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国主席令第57号)

- 《企业事业单位内部治安保卫条例》（国务院令第421号）

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

- 《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号)

- 《易制爆危险化学品治安管理办法》（公安部令第154号）

- 《易制爆危险化学品治安管理办法》（公安部令第154号）

- 《江苏省教育科研和医疗单位剧毒化学品治安安全管理规定》（苏公规﹝2013﹞4号）

- 《涉及危险化学品安全风险的行业品种目录》（国务院）

- 《危险化学品目录》（国务院）

- 《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号）

- 《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》GA 1511—2018

- 《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》GA 1002—2012

- 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001(2013年修订)

- 《实验室废弃化学品收集技术规范》GB/T 31190-2014

附录B

剧毒化学品名录

（摘自《危险物品化学品目录（2018版）》）

| 序号 | 危险物品化学品目录序号 | 品名 | 别名 | CAS号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 5-氨基-3-苯基-1-[双(N,N-二甲基氨基氧膦基)]-1,2,4-三唑[含量＞20%] | 威菌磷 | 1031-47-6 | 剧毒 |
| 2 | 20 | 3-氨基丙烯 | 烯丙胺 | 107-11-9 | 剧毒 |
| 3 | 40 | 八氟异丁烯 | 全氟异丁烯；1,1,3,3,3-五氟-2-(三氟甲基)-1-丙烯 | 382-21-8 | 剧毒 |
| 4 | 41 | 八甲基焦磷酰胺 | 八甲磷 | 152-16-9 | 剧毒 |
| 5 | 42 | 1,3,4,5,6,7,8,8-八氯-1,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-甲撑异苯并呋喃[含量＞1%] | 八氯六氢亚甲基苯并呋喃；碳氯灵 | 297-78-9 | 剧毒 |
| 6 | 71 | 苯基硫醇 | 苯硫酚；巯基苯；硫代苯酚 | 108-98-5 | 剧毒 |
| 7 | 88 | 苯胂化二氯 | 二氯化苯胂；二氯苯胂 | 696-28-6 | 剧毒 |
| 8 | 99 | 1-(3-吡啶甲基)-3-(4-硝基苯基)脲 | 1-(4-硝基苯基)-3-(3-吡啶基甲基)脲；灭鼠优 | 53558-25-1 | 剧毒 |
| 9 | 121 | 丙腈 | 乙基氰 | 107-12-0 | 剧毒 |
| 10 | 123 | 2-丙炔-1-醇 | 丙炔醇；炔丙醇 | 107-19-7 | 剧毒 |
| 11 | 138 | 丙酮氰醇 | 丙酮合氰化氢；2-羟基异丁腈；氰丙醇 | 75-86-5 | 剧毒 |
| 12 | 141 | 2-丙烯-1-醇 | 烯丙醇；蒜醇；乙烯甲醇 | 107-18-6 | 剧毒 |
| 13 | 155 | 丙烯亚胺 | 2-甲基氮丙啶；2-甲基乙撑亚胺；丙撑亚胺 | 75-55-8 | 剧毒 |
| 14 | 217 | 叠氮化钠 | 三氮化钠 | 26628-22-8 | 剧毒 |
| 15 | 241 | 3-丁烯-2-酮 | 甲基乙烯基酮；丁烯酮 | 78-94-4 | 剧毒 |
| 16 | 258 | 1-(对氯苯基)-2,8,9-三氧-5-氮-1-硅双环(3,3,3)十二烷 | 毒鼠硅；氯硅宁；硅灭鼠 | 29025-67-0 | 剧毒 |
| 17 | 321 | 2-(二苯基乙酰基)-2,3-二氢-1,3-茚二酮 | 2-(2,2-二苯基乙酰基)-1,3-茚满二酮；敌鼠 | 82-66-6 | 剧毒 |
| 18 | 339 | 1,3-二氟丙-2-醇(Ⅰ)与1-氯-3-氟丙-2-醇(Ⅱ)的混合物 | 鼠甘伏；甘氟 | 8065-71-2 | 剧毒 |
| 19 | 340 | 二氟化氧 | 一氧化二氟 | 7783-41-7 | 剧毒 |
| 20 | 367 | O-O-二甲基-O-(2-甲氧甲酰基-1-甲基)乙烯基磷酸酯[含量＞5%] | 甲基-3-[(二甲氧基磷酰基)氧代]-2-丁烯酸酯；速灭磷 | 7786-34-7 | 剧毒 |
| 21 | 385 | 二甲基-4-(甲基硫代)苯基磷酸酯 | 甲硫磷 | 3254-63-5 | 剧毒 |
| 22 | 393 | (E)-O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(二甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯[含量＞25%] | 3-二甲氧基磷氧基-N,N-二甲基异丁烯酰胺；百治磷 | 141-66-2 | 剧毒 |
| 23 | 394 | O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯[含量＞0.5%] | 久效磷 | 6923-22-4 | 剧毒 |
| 24 | 410 | N,N-二甲基氨基乙腈 | 2-(二甲氨基)乙腈 | 926-64-7 | 剧毒 |
| 25 | 434 | O,O-二甲基-对硝基苯基磷酸酯 | 甲基对氧磷 | 950-35-6 | 剧毒 |
| 26 | 461 | 1,1-二甲基肼 | 二甲基肼[不对称]；N,N-二甲基肼 | 57-14-7 | 剧毒 |
| 27 | 462 | 1,2-二甲基肼 | 二甲基肼[对称] | 540-73-8 | 剧毒 |
| 28 | 463 | O,O'-二甲基硫代磷酰氯 | 二甲基硫代磷酰氯 | 2524-03-0 | 剧毒 |
| 29 | 481 | 二甲双胍 | 双甲胍；马钱子碱 | 57-24-9 | 剧毒 |
| 30 | 486 | 二甲氧基马钱子碱 | 番木鳖碱 | 357-57-3 | 剧毒 |
| 31 | 568 | 2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃-7-基-N-甲基氨基甲酸酯 | 克百威 | 1563-66-2 | 剧毒 |
| 32 | 572 | 2,6-二噻-1,3,5,7-四氮三环-[3,3,1,1,3,7]癸烷-2,2,6,6-四氧化物 | 毒鼠强 | 1980-12-6 | 剧毒 |
| 33 | 648 | S-[2-(二乙氨基)乙基]-O,O-二乙基硫赶磷酸酯 | 胺吸磷 | 78-53-5 | 剧毒 |
| 34 | 649 | N-二乙氨基乙基氯 | 2-氯乙基二乙胺 | 100-35-6 | 剧毒 |
| 35 | 654 | O,O-二乙基-N-(1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺[含量＞15%] | 2-(二乙氧基磷酰亚氨基)-1,3-二硫戊环；硫环磷 | 947-02-4 | 剧毒 |
| 36 | 655 | O,O-二乙基-N-(4-甲基-1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺[含量＞5%] | 二乙基(4-甲基-1,3-二硫戊环-2-叉氨基)磷酸酯；地胺磷 | 950-10-7 | 剧毒 |
| 37 | 656 | O,O-二乙基-N-1,3-二噻丁环-2-亚基磷酰胺 | 丁硫环磷 | 21548-32-3 | 剧毒 |
| 38 | 658 | O,O-二乙基-O-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯与O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯的混合物[含量＞3%] | 内吸磷 | 8065-48-3 | 剧毒 |
| 39 | 660 | O,O-二乙基-O-(4-甲基香豆素基-7)硫代磷酸酯 | 扑杀磷 | 299-45-6 | 剧毒 |
| 40 | 661 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)磷酸酯 | 对氧磷 | 311-45-5 | 剧毒 |
| 41 | 662 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)硫代磷酸酯[含量＞4%] | 对硫磷 | 56-38-2 | 剧毒 |
| 42 | 665 | O,O-二乙基-O-[2-氯-1-(2,4-二氯苯基)乙烯基]磷酸酯[含量＞20%] | 2-氯-1-(2,4-二氯苯基)乙烯基二乙基磷酸酯；毒虫畏 | 470-90-6 | 剧毒 |
| 43 | 667 | O,O-二乙基-O-2-吡嗪基硫代磷酸酯[含量＞5%] | 虫线磷 | 297-97-2 | 剧毒 |
| 44 | 672 | O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 乙拌磷 | 298-04-4 | 剧毒 |
| 45 | 673 | O,O-二乙基-S-(4-甲基亚磺酰基苯基)硫代磷酸酯[含量＞4%] | 丰索磷 | 115-90-2 | 剧毒 |
| 46 | 675 | O,O-二乙基-S-(对硝基苯基)硫代磷酸 | 硫代磷酸-O,O-二乙基-S-(4-硝基苯基)酯 | 3270-86-8 | 剧毒 |
| 47 | 676 | O,O-二乙基-S-(乙硫基甲基)二硫代磷酸酯 | 甲拌磷 | 298-02-2 | 剧毒 |
| 48 | 677 | O,O-二乙基-S-(异丙基氨基甲酰甲基)二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 发硫磷 | 2275-18-5 | 剧毒 |
| 49 | 679 | O,O-二乙基-S-氯甲基二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 氯甲硫磷 | 24934-91-6 | 剧毒 |
| 50 | 680 | O,O-二乙基-S-叔丁基硫甲基二硫代磷酸酯 | 特丁硫磷 | 13071-79-9 | 剧毒 |
| 51 | 692 | 二乙基汞 | 二乙汞 | 627-44-1 | 剧毒 |
| 52 | 732 | 氟 |  | 7782-41-4 | 剧毒 |
| 53 | 780 | 氟乙酸 | 氟醋酸 | 144-49-0 | 剧毒 |
| 54 | 783 | 氟乙酸甲酯 |  | 453-18-9 | 剧毒 |
| 55 | 784 | 氟乙酸钠 | 氟醋酸钠 | 62-74-8 | 剧毒 |
| 56 | 788 | 氟乙酰胺 |  | 640-19-7 | 剧毒 |
| 57 | 849 | 癸硼烷 | 十硼烷；十硼氢 | 17702-41-9 | 剧毒 |
| 58 | 1008 | 4-己烯-1-炔-3-醇 |  | 10138-60-0 | 剧毒 |
| 59 | 1041 | 3-(1-甲基-2-四氢吡咯基)吡啶硫酸盐 | 硫酸化烟碱 | 65-30-5 | 剧毒 |
| 60 | 1071 | 2-甲基-4,6-二硝基酚 | 4,6-二硝基邻甲苯酚；二硝酚 | 534-52-1 | 剧毒 |
| 61 | 1079 | O-甲基-S-甲基-硫代磷酰胺 | 甲胺磷 | 10265-92-6 | 剧毒 |
| 62 | 1081 | O-甲基氨基甲酰基-2-甲基-2-(甲硫基)丙醛肟 | 涕灭威 | 116-06-3 | 剧毒 |
| 63 | 1082 | O-甲基氨基甲酰基-3,3-二甲基-1-(甲硫基)丁醛肟 | O-甲基氨基甲酰基-3,3-二甲基-1-(甲硫基)丁醛肟；久效威 | 39196-18-4 | 剧毒 |
| 64 | 1097 | (S)-3-(1-甲基吡咯烷-2-基)吡啶 | 烟碱；尼古丁；1-甲基-2-(3-吡啶基)吡咯烷 | 1954-11-5 | 剧毒 |
| 65 | 1126 | 甲基磺酰氯 | 氯化硫酰甲烷；甲烷磺酰氯 | 124-63-0 | 剧毒 |
| 66 | 1128 | 甲基肼 | 一甲肼；甲基联氨 | 60-34-4 | 剧毒 |
| 67 | 1189 | 甲烷磺酰氟 | 甲磺氟酰；甲基磺酰氟 | 558-25-8 | 剧毒 |
| 68 | 1202 | 甲藻毒素(二盐酸盐) | 石房蛤毒素(盐酸盐) | 35523-89-8 | 剧毒 |
| 69 | 1236 | 抗霉素A |  | 1397-94-0 | 剧毒 |
| 70 | 1248 | 镰刀菌酮X |  | 23255-69-8 | 剧毒 |
| 71 | 1266 | 磷化氢 | 磷化三氢；膦 | 7803-51-2 | 剧毒 |
| 72 | 1278 | 硫代磷酰氯 | 硫代氯化磷酰；三氯化硫磷；三氯硫磷 | 3982-91-0 | 剧毒 |
| 73 | 1327 | 硫酸三乙基锡 |  | 57-52-3 | 剧毒 |
| 74 | 1328 | 硫酸铊 | 硫酸亚铊 | 7446-18-6 | 剧毒 |
| 75 | 1332 | 六氟-2,3-二氯-2-丁烯 | 2,3-二氯六氟-2-丁烯 | 303-04-8 | 剧毒 |
| 76 | 1351 | (1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4,5,8-二亚甲基萘[含量2%～90%] | 狄氏剂 | 60-57-1 | 剧毒 |
| 77 | 1352 | (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4；5,8-二亚甲基萘[含量＞5%] | 异狄氏剂 | 72-20-8 | 剧毒 |
| 78 | 1353 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4-挂-5,8-挂二亚甲基萘[含量＞10%] | 异艾氏剂 | 465-73-6 | 剧毒 |
| 79 | 1354 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4：5,8-桥,挂-二甲撑萘[含量＞75%] | 六氯-六氢-二甲撑萘；艾氏剂 | 309-00-2 | 剧毒 |
| 80 | 1358 | 六氯环戊二烯 | 全氯环戊二烯 | 77-47-4 | 剧毒 |
| 81 | 1381 | 氯 | 液氯；氯气 | 7782-50-5 | 剧毒 |
| 82 | 1422 | 2-[(RS)-2-(4-氯苯基)-2-苯基乙酰基]-2,3-二氢-1,3-茚二酮[含量＞4%] | 2-(苯基对氯苯基乙酰)茚满-1,3-二酮；氯鼠酮 | 3691-35-8 | 剧毒 |
| 83 | 1442 | 氯代膦酸二乙酯 | 氯化磷酸二乙酯 | 814-49-3 | 剧毒 |
| 84 | 1464 | 氯化汞 | 氯化高汞；二氯化汞；升汞 | 7487-94-7 | 剧毒 |
| 85 | 1476 | 氯化氰 | 氰化氯；氯甲腈 | 506-77-4 | 剧毒 |
| 86 | 1502 | 氯甲基甲醚 | 甲基氯甲醚；氯二甲醚 | 107-30-2 | 剧毒 |
| 87 | 1509 | 氯甲酸甲酯 | 氯碳酸甲酯 | 79-22-1 | 剧毒 |
| 88 | 1513 | 氯甲酸乙酯 | 氯碳酸乙酯 | 541-41-3 | 剧毒 |
| 89 | 1549 | 2-氯乙醇 | 乙撑氯醇；氯乙醇 | 107-07-3 | 剧毒 |
| 90 | 1637 | 2-羟基丙腈 | 乳腈 | 78-97-7 | 剧毒 |
| 91 | 1642 | 羟基乙腈 | 乙醇腈 | 107-16-4 | 剧毒 |
| 92 | 1646 | 羟间唑啉(盐酸盐) |  | 2315-2-8 | 剧毒 |
| 93 | 1677 | 氰胍甲汞 | 氰甲汞胍 | 502-39-6 | 剧毒 |
| 94 | 1681 | 氰化镉 |  | 542-83-6 | 剧毒 |
| 95 | 1686 | 氰化钾 | 山奈钾 | 151-50-8 | 剧毒 |
| 96 | 1688 | 氰化钠 | 山奈 | 143-33-9 | 剧毒 |
| 97 | 1693 | 氰化氢 | 无水氢氰酸 | 74-90-8 | 剧毒 |
| 98 | 1704 | 氰化银钾 | 银氰化钾 | 506-61-6 | 剧毒 |
| 99 | 1723 | 全氯甲硫醇 | 三氯硫氯甲烷；过氯甲硫醇；四氯硫代碳酰 | 594-42-3 | 剧毒 |
| 100 | 1735 | 乳酸苯汞三乙醇铵 |  | 23319-66-6 | 剧毒 |
| 101 | 1854 | 三氯硝基甲烷 | 氯化苦；硝基三氯甲烷 | 1976-6-2 | 剧毒 |
| 102 | 1912 | 三氧化二砷 | 白砒；砒霜；亚砷酸酐 | 1327-53-3 | 剧毒 |
| 103 | 1923 | 三正丁胺 | 三丁胺 | 102-82-9 | 剧毒 |
| 104 | 1927 | 砷化氢 | 砷化三氢；胂 | 7784-42-1 | 剧毒 |
| 105 | 1998 | 双(1-甲基乙基)氟磷酸酯 | 二异丙基氟磷酸酯；丙氟磷 | 55-91-4 | 剧毒 |
| 106 | 1999 | 双(2-氯乙基)甲胺 | 氮芥；双(氯乙基)甲胺 | 51-75-2 | 剧毒 |
| 107 | 2000 | 5-[(双(2-氯乙基)氨基]-2,4-(1H,3H)嘧啶二酮 | 尿嘧啶芳芥；嘧啶苯芥 | 66-75-1 | 剧毒 |
| 108 | 2003 | O,O-双(4-氯苯基)N-(1-亚氨基)乙基硫代磷酸胺 | 毒鼠磷 | 4104-14-7 | 剧毒 |
| 109 | 2005 | 双(二甲胺基)磷酰氟[含量＞2%] | 甲氟磷 | 115-26-4 | 剧毒 |
| 110 | 2047 | 2,3,7,8-四氯二苯并对二噁英 | 二噁英；2,3,7,8-TCDD；四氯二苯二噁英 | 1746-01-6 | 剧毒 |
| 111 | 2067 | 3-(1,2,3,4-四氢-1-萘基)-4-羟基香豆素 | 杀鼠醚 | 5836-29-3 | 剧毒 |
| 112 | 2078 | 四硝基甲烷 |  | 509-14-8 | 剧毒 |
| 113 | 2087 | 四氧化锇 | 锇酸酐 | 20816-12-0 | 剧毒 |
| 114 | 2091 | O,O,O',O'-四乙基二硫代焦磷酸酯 | 治螟磷 | 3689-24-5 | 剧毒 |
| 115 | 2092 | 四乙基焦磷酸酯 | 特普 | 107-49-3 | 剧毒 |
| 116 | 2093 | 四乙基铅 | 发动机燃料抗爆混合物 | 78-00-2 | 剧毒 |
| 117 | 2115 | 碳酰氯 | 光气 | 75-44-5 | 剧毒 |
| 118 | 2118 | 羰基镍 | 四羰基镍；四碳酰镍 | 13463-39-3 | 剧毒 |
| 119 | 2133 | 乌头碱 | 附子精 | 302-27-2 | 剧毒 |
| 120 | 2138 | 五氟化氯 |  | 13637-63-3 | 剧毒 |
| 121 | 2144 | 五氯苯酚 | 五氯酚 | 87-86-5 | 剧毒 |
| 122 | 2147 | 2,3,4,7,8-五氯二苯并呋喃 | 2,3,4,7,8-PCDF | 57117-31-4 | 剧毒 |
| 123 | 2153 | 五氯化锑 | 过氯化锑；氯化锑 | 7647-18-9 | 剧毒 |
| 124 | 2157 | 五羰基铁 | 羰基铁 | 13463-40-6 | 剧毒 |
| 125 | 2163 | 五氧化二砷 | 砷酸酐；五氧化砷；氧化砷 | 1303-28-2 | 剧毒 |
| 126 | 2177 | 戊硼烷 | 五硼烷 | 19624-22-7 | 剧毒 |
| 127 | 2198 | 硒酸钠 |  | 13410-01-0 | 剧毒 |
| 128 | 2222 | 2-硝基-4-甲氧基苯胺 | 枣红色基GP | 96-96-8 | 剧毒 |
| 129 | 2413 | 3-[3-(4'-溴联苯-4-基)-1,2,3,4-四氢-1-萘基]-4-羟基香豆素 | 溴鼠灵 | 56073-10-0 | 剧毒 |
| 130 | 2414 | 3-[3-(4-溴联苯-4-基)-3-羟基-1-苯丙基]-4-羟基香豆素 | 溴敌隆 | 28772-56-7 | 剧毒 |
| 131 | 2460 | 亚砷酸钙 | 亚砒酸钙 | 27152-57-4 | 剧毒 |
| 132 | 2477 | 亚硒酸氢钠 | 重亚硒酸钠 | 7782-82-3 | 剧毒 |
| 133 | 2527 | 盐酸吐根碱 | 盐酸依米丁 | 316-42-7 | 剧毒 |
| 134 | 2533 | 氧化汞 | 一氧化汞；黄降汞；红降汞 | 21908-53-2 | 剧毒 |
| 135 | 2549 | 一氟乙酸对溴苯胺 |  | 351-05-3 | 剧毒 |
| 136 | 2567 | 乙撑亚胺 | 吖丙啶；1-氮杂环丙烷；氮丙啶 | 151-56-4 | 剧毒 |
| 137 | 2588 | O-乙基-O-(4-硝基苯基)苯基硫代膦酸酯[含量＞15%] | 苯硫膦 | 2104-64-5 | 剧毒 |
| 138 | 2593 | O-乙基-S-苯基乙基二硫代膦酸酯[含量＞6%] | 地虫硫膦 | 944-22-9 | 剧毒 |
| 139 | 2626 | 乙硼烷 | 二硼烷 | 19287-45-7 | 剧毒 |
| 140 | 2635 | 乙酸汞 | 乙酸高汞；醋酸汞 | 1600-27-7 | 剧毒 |
| 141 | 2637 | 乙酸甲氧基乙基汞 | 醋酸甲氧基乙基汞 | 151-38-2 | 剧毒 |
| 142 | 2642 | 乙酸三甲基锡 | 醋酸三甲基锡 | 1118-14-5 | 剧毒 |
| 143 | 2643 | 乙酸三乙基锡 | 三乙基乙酸锡 | 1907-13-7 | 剧毒 |
| 144 | 2665 | 乙烯砜 | 二乙烯砜 | 77-77-0 | 剧毒 |
| 145 | 2671 | N-乙烯基乙撑亚胺 | N-乙烯基氮丙环 | 5628-99-9 | 剧毒 |
| 146 | 2685 | 1-异丙基-3-甲基吡唑-5-基N,N-二甲基氨基甲酸酯[含量＞20%] | 异索威 | 119-38-0 | 剧毒 |
| 147 | 2718 | 异氰酸苯酯 | 苯基异氰酸酯 | 103-71-9 | 剧毒 |
| 148 | 2723 | 异氰酸甲酯 | 甲基异氰酸酯 | 624-83-9 | 剧毒 |

各栏目含义：

“序号”是指摘录后重新编排序号。

“危险物品化学品目录序号”是指《危险化学品目录》（2018版）中化学品的顺序号。

“品名”是指根据《化学命名原则》（1980）确定的名称。

“别名”是指除“品名”以外的其他名称，包括通用名、俗名等。

“CAS号”是指美国化学文摘社对化学品的唯一登记号。

“备注”是对剧毒化学品的特别注明。

附录C

易制毒化学品名录

（2017 年版）

| 类别 | 序号 | 名称 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 一 类 | 1 | 1-苯基-2-丙酮 | 103-79-7 |
|  | 2 | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 | 4676-39-5 |
|  | 3 | 胡椒醛 | 120-57-0 |
|  | 4 | 黄樟素 | 94-59-7 |
|  | 5 | 黄樟油 | 94-59-7 |
|  | 6 | 异黄樟素 | 120-58-1 |
|  | 7 | N-乙酰邻氨基苯酸 | 89-52-1 |
|  | 8 | 邻氨基苯甲酸 | 118-92-3 |
|  | 9 | 麦角酸* | 82-58-6 |
|  | 10 | 麦角胺* | 113-15-5 |
|  | 11 | 麦角新碱* | 60-79-7 |
|  | 12 | 麻黄素、伪麻黄素、消旋麻黄素、去甲麻黄素、甲基麻黄素、麻黄浸膏、麻黄浸膏粉等麻黄素类物质* | 299-42-3 |
|  | 13 | 羟亚胺 | 90717-16-1 |
|  | 14 | 1-苯基-2-溴-1-丙酮 | 23022-83-5 |
|  | 15 | 3-氧-2-苯基丁腈 | 5558-29-2 |
|  | 16 | N-苯乙基-4-哌啶酮 | 39742-60-4 |
|  | 17 | 4-苯胺基-N-苯乙基哌啶 | 21409-26-7 |
|  | 18 | N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺 | 25394-24-5 |
|  | 19 | 邻氯苯基环戊酮 | 6740-85-8 |
| 第 二 类 | 1 | 苯乙酸 | 103-82-2 |
|  | 2 | 醋酸酐 | 108-24-7 |
|  | 3 | 三氯甲烷 | 67-66-3 |
|  | 4 | 乙醚 | 60-29-7 |
|  | 5 | 哌啶 | 110-89-4 |
|  | 6 | 1-苯基-1-丙酮 | 93-55-0 |
|  | 7 | 溴素 | 7726-95-6 |
| 第 三 类 | 1 | 甲苯 | 108-88-3 |
|  | 2 | 丙酮 | 67-64-1 |
|  | 3 | 甲基乙基酮 | 78-93-3 |
|  | 4 | 高锰酸钾(注 3) | 7722-64-7 |
|  | 5 | 硫酸 | 7664-93-9 |
|  | 6 | 盐酸 | 7647-01-0 |

注：1、第一类、第二类所列物质可能存在的盐类，也纳入管制。2、带有*标记的品种为第一类中的药品类易制毒化学品，第一类中的药品类易制毒化学品包括原料药及其单方制剂。3、高锰酸钾既属于易制毒化学品也属于易制爆化学品。

附录D

易制爆危险化学品名录

（2017 年版）

| 序号 | 品名 | 别名 | CAS号 | 主要的燃爆 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 酸类 |
| 1.1 | 硝酸 |  | 7697-37-2 | 氧化性液体，类别3 |
| 1.2 | 发烟硝酸 |  | 52583-42-3 | 氧化性液体，类别1 |
| 1.3 | 高氯酸[浓度＞72%] | 过氯酸 | 7601-90-3 | 氧化性液体，类别1 |
|  | 高氯酸[浓度50%～72%] |  |  | 氧化性液体，类别1 |
|  | 高氯酸[浓度≤50%] |  |  | 氧化性液体，类别2 |
| 2 硝酸盐类 |
| 2.1 | 硝酸钠 |  | 7631-99-4 | 氧化性固体，类别3 |
| 2.2 | 硝酸钾 |  | 7757-79-1 | 氧化性固体，类别3 |
| 2.3 | 硝酸铯 |  | 7789-18-6 | 氧化性固体，类别3 |
| 2.4 | 硝酸镁 |  | 10377-60-3 | 氧化性固体，类别3 |
| 2.5 | 硝酸钙 |  | 10124-37-5 | 氧化性固体，类别3 |
| 2.6 | 硝酸锶 |  | 10042-76-9 | 氧化性固体，类别3 |
| 2.7 | 硝酸钡 |  | 10022-31-8 | 氧化性固体，类别2 |
| 2.8 | 硝酸镍 | 二硝酸镍 | 13138-45-9 | 氧化性固体，类别2 |
| 2.9 | 硝酸银 |  | 7761-88-8 | 氧化性固体，类别2 |
| 2.1 | 硝酸锌 |  | 7779-88-6 | 氧化性固体，类别2 |
| 2.11 | 硝酸铅 |  | 10099-74-8 | 氧化性固体，类别2 |
| 3 氯酸盐类 |
| 3.1 | 氯酸钠 |  | 7775-9-9 | 氧化性固体，类别1 |
|  | 氯酸钠溶液 |  |  | 氧化性液体，类别3* |
| 3.2 | 氯酸钾 |  | 3811-4-9 | 氧化性固体，类别1 |
|  | 氯酸钾溶液 |  |  | 氧化性液体，类别3* |
| 3.3 | 氯酸铵 |  | 10192-29-7 | 爆炸物，不稳定爆炸物 |
| 4 高氯酸盐类 |
| 4.1 | 高氯酸锂 | 过氯酸锂 | 7791-3-9 | 氧化性固体，类别2 |
| 4. 2 | 高氯酸钠 | 过氯酸钠 | 7601-89-0 | 氧化性固体，类别1 |
| 4. 3 | 高氯酸钾 | 过氯酸钾 | 7778-74-7 | 氧化性固体，类别1 |
| 4. 4 | 高氯酸铵 | 过氯酸铵 | 7790-98-9 | 爆炸物，1.1项 氧化性固体，类别1 |
| 5 重铬酸盐类 |
| 5. 1 | 重铬酸锂 |  | 13843-81-7 | 氧化性固体，类别2 |
| 5. 2 | 重铬酸钠 | 红矾钠 | 10588-01-9 | 氧化性固体，类别2 |
| 5. 3 | 重铬酸钾 | 红矾钾 | 7778-50-9 | 氧化性固体，类别2 |
| 5. 4 | 重铬酸铵 | 红矾铵 | 7789-9-5 | 氧化性固体，类别2* |
| 6 过氧化物和超氧化物类 |
| 6.1 | 过氧化氢溶液（含量>8%） | 双氧水 | 7722-84-1 | （1）含量≥60%氧化性液体，类别1 （2）20%≤含量＜60%氧化性液体，类别2 （3）8%<含量<20%氧化性液体，类别3 |
| 6.2 | 过氧化锂 | 二氧化锂 | 12031-80-0 | 氧化性固体，类别2 |
| 6.3 | 过氧化钠 | 双氧化钠；二氧化钠 | 1313-60-6 | 氧化性固体，类别1 |
| 6.4 | 过氧化钾 | 二氧化钾 | 17014-71-0 | 氧化性固体，类别1 |
| 6.5 | 过氧化镁 | 二氧化镁 | 1335-26-8 | 氧化性液体，类别2 |
| 6.6 | 过氧化钙 | 二氧化钙 | 1305-79-9 | 氧化性固体，类别2 |
| 6.7 | 过氧化锶 | 二氧化锶 | 1314-18-7 | 氧化性固体，类别2 |
| 6.8 | 过氧化钡 | 二氧化钡 | 1304-29-6 | 氧化性固体，类别2 |
| 6.9 | 过氧化锌 | 二氧化锌 | 1314-22-3 | 氧化性固体，类别2 |
| 6.10 | 过氧化脲 | 过氧化氢尿素；过氧化氢脲 | 124-43-6 | 氧化性固体，类别3 |
| 6.11 | 过乙酸[含量≤16%,含水≥39%,含乙酸≥15%,含过氧化氢≤24%,含有稳定剂] | 过醋酸；过氧乙酸；乙酰过氧化氢 | 79-21-0 | 有机过氧化物F型 |
|  | 过乙酸[含量≤43%,含水≥5%,含乙酸≥35%,含过氧化氢≤6%,含有稳定剂] |  |  | 易燃液体，类别3 |
| 6.12 | 过氧化二异丙苯[52%＜含量≤100%] | 二枯基过氧化物；硫化剂DCP | 80-43-3 | 有机过氧化物，F型 |
| 6.13 | 过氧化氢苯甲酰 | 过苯甲酸 | 93-59-4 | 有机过氧化物，C型 |
| 6.14 | 超氧化钠 |  | 12034-12-7 | 氧化性固体，类别1 |
| 6.15 | 超氧化钾 |  | 12030-88-5 | 氧化性固体，类别1 |
| 7 易燃物还原剂类 |
| 7.1 | 锂 | 金属锂 | 7439-93-2 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1 |
| 7.2 | 钠 | 金属钠 | 7440-23-5 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1 |
| 7.3 | 钾 | 金属钾 | 7440-9-7 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1 |
| 7.4 | 镁 |  | 7439-95-4 | （1）粉末：自热物质和混合物，类别1 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别2 （2）丸状、旋屑或带状： 易燃固体，类别2 |
| 7.5 | 镁铝粉 | 镁铝合金粉 |  | 镁铝合金粉，遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别2 自热物质和混合物，类别1 |
| 7.6 | 铝粉 |  | 7429-90-5 | （1）有涂层：易燃固体，类别1 （2）无涂层：遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别2 |
| 7.7 | 硅铝 |  | 57485-31-1 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别3 |
|  | 硅铝粉 |  |  |  |
| 7.8 | 硫磺 | 硫 | 7704-34-9 | 易燃固体，类别2 |
| 7.9 | 锌尘 |  | 7440-66-6 | 自热物质和混合物，类别1；遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1 |
|  | 锌粉 |  |  | 自热物质和混合物，类别1；遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1 |
|  | 锌灰 |  |  | 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别3 |
| 7.1 | 金属锆 |  | 7440-67-7 | 易燃固体，类别2 |
|  | 金属锆粉 | 锆粉 |  | 自燃固体，类别1，遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1 |
| 7.11 | 六亚甲基四胺 | 六甲撑四胺；乌洛托品 | 100-97-0 | 易燃固体，类别2 |
| 7.12 | 1，2-乙二胺 | 1，2-二氨基乙烷；乙撑二胺 | 107-15-3 | 易燃液体，类别3 |
| 7.13 | 一甲胺[无水] | 氨基甲烷；甲胺 | 74-89-5 | 易燃气体，类别1 |
|  | 一甲胺溶液 | 氨基甲烷溶液；甲胺溶液 |  | 易燃液体，类别1 |
| 7.14 | 硼氢化锂 | 氢硼化锂 | 16949-15-8 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1 |
| 7.15 | 硼氢化钠 | 氢硼化钠 | 16940-66-2 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1 |
| 7.16 | 硼氢化钾 | 氢硼化钾 | 13762-51-1 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1 |
| 8 硝基化合物类 |
| 8.1 | 硝基甲烷 |  | 75-52-5 | 易燃液体，类别3 |
| 8.2 | 硝基乙烷 |  | 79-24-3 | 易燃液体，类别3 |
| 8.3 | 2，4-二硝基甲苯 |  | 121-14-2 |  |
| 8.4 | 2，6-二硝基甲苯 |  | 606-20-2 |  |
| 8.5 | 1，5-二硝基萘 |  | 605-71-0 | 易燃固体，类别1 |
| 8.6 | 1，8-二硝基萘 |  | 602-38-0 | 易燃固体，类别1 |
| 8.7 | 二硝基苯酚[干的或含水＜15%] |  | 25550-58-7 | 爆炸物，1.1项 |
|  | 二硝基苯酚溶液 |  |  |  |
| 8.8 | 2，4-二硝基苯酚[含水≥15%] | 1-羟基-2，4-二硝基苯 | 51-28-5 | 易燃固体，类别1 |
| 8.9 | 2，5-二硝基苯酚[含水≥15%] |  | 329-71-5 | 易燃固体，类别1 |
| 8.1 | 2，6-二硝基苯酚[含水≥15%] |  | 573-56-8 | 易燃固体，类别1 |
| 8.11 | 2，4-二硝基苯酚钠 |  | 1011-73-0 | 爆炸物，1.3项 |
| 9 其他 |
| 9.1 | 硝化纤维素[干的或含水（或乙醇）＜25%] | 硝化棉 | 9004-70-0 | 爆炸物，1.1项 |
|  | 硝化纤维素[含氮≤12.6%，含乙醇≥25%] |  |  | 易燃固体，类别1 |
|  | 硝化纤维素[含氮≤12.6%] |  |  | 易燃固体，类别1 |
|  | 硝化纤维素[含水≥25%] |  |  | 易燃固体，类别1 |
|  | 硝化纤维素[含乙醇≥25%] |  |  | 爆炸物，1.3项 |
|  | 硝化纤维素[未改型的，或增塑的，含增塑剂＜18%] |  |  | 爆炸物，1.1项 |
|  | 硝化纤维素溶液[含氮量≤12.6%，含硝化纤维素≤55%] | 硝化棉溶液 |  | 易燃液体，类别2 |
| 9.2 | 4，6-二硝基-2-氨基苯酚钠 | 苦氨酸钠 | 831-52-7 | 爆炸物，1.3项 |
| 9.3 | 高锰酸钾 | 过锰酸钾；灰锰氧 | 7722-64-7 | 氧化性固体，类别2 |
| 9.4 | 高锰酸钠 | 过锰酸钠 | 10101-50-5 | 氧化性固体，类别2 |
| 9.5 | 硝酸胍 | 硝酸亚氨脲 | 506-93-4 | 氧化性固体，类别3 |
| 9.6 | 水合肼 | 水合联氨 | 10217-52-4 |  |
| 9.7 | 2，2-双（羟甲基）1，3-丙二醇 | 季戊四醇、四羟甲基甲烷 | 115-77-5 |  |

注：1、各栏目的含义：

“序号”：《易制爆危险化学品名录》（2017年版）中化学品的顺序号。

“品名”：根据《化学命名原则》（1980）确定的名称。

“别名”：除“品名”以外的其他名称，包括通用名、俗名等。

“CAS号”：Chemical Abstract Service的缩写，是美国化学文摘社对化学品的唯一登记号，是检索化学物质有关信息资料最常用的编号。

“主要的燃爆危险性分类”：根据《化学品分类和标签规范》系列标准（GB30000.2-2013~GB30000.29.2013）等国家标准，对某种化学品燃烧爆炸危险性进行的分类。

2、除列明的条目外，无机盐类同时包括无水和含有结晶水的化合物。

3、混合物之外无含量说明的条目，是指该条目的工业产品或者纯度高于工业产品的化学品。

4、标记“*”的类别，是指在有充分依据的条件下，该化学品可以采用更严格的类别。

泰州市教育局办公室 2020年7月30日印发